转子振动试验台/振动试验台/转子试验台 型号：NDZ-ZT-3

NDZ-ZT-3转子振动模拟试验台能有效地再现大型旋转机械所产生的多种振动现象。通过不同的选择改变转子转速、轴系刚度、质量不平衡、轴承的摩擦或冲击条件以及联轴节的型式来模拟机器的运行状态，由配置的检测仪表来观察和记录其振动特性。因此，本试验台为专门从事振动测试、振动研究及大专院校有关实验室提供了有效而方便的实验手段。

二、组成及技术参数
本试验台采用直流并励电动机驱动方案，电机轴经联轴器直接驱动转子，结构简单、调速范围宽，且平稳可靠。电机额定电流2.5A，输出功率250W。调速器将220VAC电源整流供电机励磁电压，同时经调压器调压并整流后供电机电枢电流，手动调整调压器输出电压可实现电机0～10000rpm范围的无级调速，升速率可达800rpm/min。
ZT-3型是由产品代号（ZT）+跨数组成。
（1）试验台长1200mm，宽108mm，高145mm，质量约45kg。
（2）转轴直径均为Ф9.5mm，有两种长度规格：320mm轴3根、500mm油膜振荡专用轴1根；最大挠曲不超过0.03mm；沿轴的轴向任何部位均可选作试验中的支承点。
（3）共配有六只转子，分为两种规格：Ф76×25mm和Ф76×19mm，质量分别为800g和600g，可根据实验需要选用。
（4）配有刚性联轴节和半挠性联轴节供选用。
（5）试验台最多可安装三跨转子，用Ф8涡流传感器测量，测点数随转子数而定，每个转子可安装x及y方向各一个测点。
（6）试验临界转速因跨度、转子质量及位置等因素而各异，参考数据如下：
     使用320mm转轴，跨度为250mm，当一根轴上安装两个转子时，其一阶临界转速约为4400rpm。
     使用500mm转轴时，安装两个转子，其一阶临界转速约为2400rpm。

三、根据试验目的可将试验台组装成几种不同型式。几种基本型式可用于：验证质量不平衡等引起的振动；验证油膜振荡理论；验证自由转子扰动.
具体可分为：
1. 柔（挠）性转子动平衡
2. 刚性转子动平衡
3. 转子过临界的转速测量
4. 转子结构形式对临界转速的影响
5. 柔(挠)性转子的振型
6. 滑动轴承油膜振荡
7. 非接触测量轴的径向振动和轴向位移
8. 轴承座及台体振动测量
9. 试加重进行单面、双面、多面转子动平衡